|  | ПОЛОТНО СПАСАТЕЛЬНОЕ НАТЯЖНОЕ (НСП Самоспас) Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации Прежде чем начать работу с полотном спасательным натяжным, внимательно изучите настоящий паспорт и строго соблюдайте его требования. 2014 |
| --- | --- |
| Должность Фамилия отв. за эксплуатацию Номер и дата приказа Подпись ответственного лица Назн. Отчисл. | Внимание! Категорически запрещается работать с натяжным спасательным полотном лицам не прошедшим первоначального обучения по пунктам 4, 5, 6 и 7 настоящей инструкции и не сдавшим зачеты по практическому применению натяжного спасательного полотна. Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для изучения спасательного полотна (далее–полотно или НСП), содержит описание его устройства, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обеспечения полного использования технических возможностей полотна. Все записи в паспорте производить только ручкой, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. В разделе 14 заносить сведения о работе полотна (в циклах) после каждого его использования по назначению. В разделе 13 заносить сведения о техническом состоянии полотна. В разделах 13 и 14 в случае передачи полотна в другую организацию или подразделение, итоговые сведения заверить печатью и подписью руководителя. Пример условного обозначения при заказе продукции: Полотно НСП_______ТУ______________________________ 3 |
| Полотно имеет заводской номер _____________ соответствует техническим условиям ТУ 4854 – 011-88345304-2014 и признано годным для эксплуатации Дата изготовления _________________ __________________________________________________ (Личная подпись или личное клеймо лиц, ответственных за приемку) М.П. 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ Полотно НСП заводской номер _____________________ Упаковано ООО «САМОСПАС» Согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. Дата упаковки ______________________ Упаковку произвел ___________________(подпись) М.П. Изделие после упаковки принял______________(подпись) 12 | Комплектация спасательного полотна в таблице 3.1 Таблица3.1 Наименование Количество, шт. Полотно спасательное натяжное 1 Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 Укладочная сумка 1 Примечание. По заявке потребителя предприятие-изготовитель может поставлять дополнительно материал полотнища и нитки. 4. УСТРОЙСТВО ПОЛОТНА Изделие состоит из полотнища, усиленного ленточным каркасом (Рисунок 1). Полотнище выполнено из технической ткани (ТУ 17-РСФСР-62-81-85-80). Ленточный каркас выполнен из ленты технической капроновой – ЛТК 26-600 (ТУ 17-09-148-83). Ширина лент каркаса – 26 мм. Шаг между лентами каркаса – 500 мм. По периметру НСП проходит опоясывающая силовая лента техническая капроновая – ЛТК 27-1200 (ТУ 17-09-148-83), соединенная с лентами каркаса и образующая между ними петли для натяжения полотна операторами. Ширина опоясывающей ленты составляет 27 мм. Количество петель для натяжения полотна операторами – 16. 5 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1. В объем технического обслуживания входит: 1) проверка технического состояния; 2) техническое освидетельствование. 7.2. Проверка технического состояния. 7.2.1 проверку технического состояния полотна проводить перед постановкой его на вооружение, перед каждым применением и при приемке на хранение. При этом проверять состояние и целостность полотнища, лент каркаса, мишени и укладочной сумки на предмет отсутствия видимых повреждений. 7.2.2 Хранение НСП должно осуществляться на стеллажах в укладочных сумках или в контейнерах в отапливаемых помещениях при температуре от 5(С до 20(С на расстоянии не менее 1м. от отопительных приборов. Не допускается хранение изделия в одном помещении с бензином, керосином, маслами, кислотами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры и текстиль. Гарантийный срок хранения НСП не менее 5 лет. 7.2.3. В случае обнаружения промышленных загрязнений на полотне или сумке необходимо их удалить путем чистки или стирки. В качестве моющего средства допускается применение хозяйственного мыла. Высушивание полотна производить при нормальной температуре на расстоянии не ближе 1 м. от отопительных приборов и исключением попадания прямых солнечных лучей. 10 | Вид сверху. 1–полотнище, 2–ленточный каркас, 3–мишень, 4–петля, 5–опоясывающий ремень, 6–место для маркировки, 7–люминесцентные элементы. 7 |
|  | Учет технического обслуживания Дата Вид технического обслуживания Замечания о техническом состоянии Фамилия и подпись отв. лица. 15 |
| 1.1. Полотно спасательное натяжное предназначено для гашения энергии падающих с высоты людей при пожарах и других ситуациях в зданиях и сооружениях ограниченной этажности в исключительных случаях при отсутствии или недостатке других спасательных средств. 1.2. Полотно соответствует требованиям исполнения УХЛ, но для температур от минус 40(С до 40(С и относительной влажности до 98% при температуре 20(С, для категории размещения 1 по ГОСТ 15150. 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные технические характеристики НСП указаны в таблице 2.1 Таблица 2.1 Наименование параметра Значение номинальное Предельные отклонения Высота спасения, м, не более 8 - Максимальная масса спасаемого, кг 100 - Габариты в сумке (д/ш/в) 900/550/300 (10 Габариты в рабочем состоянии 3500х3500 (10 Масса, кг. 15 - 4 | 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие полотна спасательного натяжного требованиям технических условий и его работоспособность при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации полотна 1 год. Гарантийная наработка 50 циклов применения( в пределах гарантийного срока. (гарантийного срока эксплуатации) *Под циклом применения понимается одно использование по назначению или один тренировочный сброс грузмакета. 11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. Порядок предъявления рекламации установлен Положением о поставках продукции производственно- технического назначения. Акт рекламации составляется по форме потребителя в установленном порядке. 13 |
| Внутри петли усилены шнуром плетеным капроновым (ТУ 15-08-333-89). Диаметр шнура – 12 мм. Рабочая поверхность полотнища ярко-красного цвета. В ее центре нанесена контрастная мишень (круг диаметром 500 мм). Мишень выполнена из ткани технической (ТУ 17-РСФСР-62-8185-80). По периметру рабочей поверхности НСП и на мишени расположены люминесцентные элементы, выполненные из сигнальной винилискожи-Т (ТУ-5772-004-98). Шовные соединения выполнены по ГОСТ 12.4.116 лавсановыми нитками (ОСТ 17-257-син84). Для транспортирования и хранения НСП применяется укладочная сумка с ремнем для переноски. 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 5.1. К эксплуатации полотна могут быть допущены лица, назначенные приказом руководства подразделений и прошедшие проверку знаний техники безопасности в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Правилами по охране труда в подразделениях противопожарной службы, методическими указаниями и другими материалами, регламентирующие безопасность работ в подразделениях пожарной охраны. Руководитель тушения пожара в экстренных случаях может привлекать для развертывания полотна неподготовленных лиц из числа посторонних физически здоровых людей. 6 | 7.3. Техническое освидетельствование. 7.3.1. При техническом освидетельствовании проверяются прочностные свойства полотна путем сбрасывания грузмакета массой 100 кг. с высоты 8 м. 7.3.2. Освидетельствование НСП производится: - один раз в год (периодическое освидетельствование); - после каждого ремонта; - после применения на пожаре; - по истечению допускаемого срока хранения . 7.4 По результатам технического обслуживания делается соответствующая запись в разделе 13. 7.5 в подразделениях пожарной охраны допускается проводить ремонт полотна в случае обнаружения следующих неисправностей: - порыв полотнища размером не более 500 мм.; - отрыв ленты каркаса или люминесцентного элемента от полотнища размером не более 500 мм.; - отрыв петли в месте присоединения к силовой опоясывающей ленте. Для ремонта использовать запасной материал и нитки, применяемые для изготовления полотна. После проведения ремонта НСП должно пройти освидетельствование. (п. 7.3) 11 |
| 5.2. Техническое обслуживание полотна должно проводится лицом указанным в разделе 12 настоящего паспорта, за которым закреплено НСП, с последующей записью результатов технического обслуживания в разделе 13 настоящего паспорта. 5.3. Руководитель тушения пожара (РТП) должен принять меры по предупреждению травмирования людей при приземлении на полотно (предупредить спасающихся о повышенной опасности при прыжках в обуви на высоких каблуках, в очках и.т.п). 5.4. Применение полотна при проведении спасания людей с высоты должно выполняться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. 5.5. Порядок проведения тренировок с использованием полотна. 5.5.1. Тренировки необходимо проводить на учебной башне или специально подготовленном сооружении (устройстве) с применением грузмакета. 5.5.2. Тренировки должен проводить руководитель занятий. 5.5.3. Сбрасывание груза на полотно проводить только по команде руководителя занятий. 5.6. Строго запрещается: 1)Эксплуатация полотна ,выработавшего ресурс; 2)Эксплуатация полотна не прошедшего техническое освидетельствование; 3)Проведение спасательных работ в зоне 8 | возможного воздействия открытого пламени, вблизи линий электропередач, а также при отсутствии полной видимости траектории спуска людей; 4) Осуществлять тренировочные прыжки людей на полотно; 5) Применять полотно не по назначению или имеющее видимые повреждения; 6) Одновременные прыжки на НСП двух и более человек. 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ НСП 6.1. Применение полотна для спасения людей с высотных уровней должно проводиться в следующей последовательности: 1)Привести полотно в рабочее состояние на расстоянии 5-7 м. от места эвакуации. Количество операторов должно быть не менее 16; 2) по команде руководителя тушения пожара обеспечить установку полотна в месте эвакуации людей с высотных уровней. Место установки должно обеспечить хорошую видимость НСП прыгающим человеком и возможность попадания. 3) Спасение (прыжок) должно проводиться только по команде руководителя тушения пожара. При этом все операторы должны смотреть на спасаемого, и в момент прыжка резко потянуть полотно на себя. 9 |